## Slide 1
Le suivi haute fréquence des composés organiques dans les eaux par mesures optiques in-situ
M2 Sciences de l'eau - ER hydrogéologie option Recherche 2022-2023
Lucile JUSTY
Encadrants : C. BATIOT-GUILHE, V. BAILLY-COMTE
Financement du stage:
Workshop SNO KARST, Gramat, 31 Mai 2023

## Slide 2: I. Enjeux et Objectifs de l'étude
Préservation de la ressource dans les systèmes karstiques :
→ 12 à 25 % de la surface de la Terre (Long et al., 2018)
→ Alimentent 40 % de la population française en eau potable (Chen et al., 2017)
Trouver des indicateurs des processus de recharge / indicateurs de contamination → Suivi continu
Suivi de la Matière Organique Naturelle (MON)
→ Dynamique d'infiltration, temps de séjour
→ Indicateur de contamination
Réaliser un protocole de calibration des fluorimètres de terrain pour mesurer et quantifier les teneurs en MON
Notes: Haute frequence :
Gouper contexte et enjeux et mettre en gras les mots important
Faire péter la 4 et 5

## Slide 3: II. Suivi de la fluorescence de la MON in situ et protocole expérimental
Principe de mesure d’un fluorimètre de terrain (GGUN)
Sonde immergeable
Optiques spécifiques (Filtres ex/em)
Turbidité (Effet Tyndall) (Schnegg, 2002)
→ Adapter à un suivi de fluorescence naturelle (Batiot et al., 2015)
Schéma du montage optique du fluorimètre de terrain modèle FL-30 (Schnegg, 2002)
Humic-like : λex = 300-360 nm et λem = 400-460 nm
Proteic-like : λex = 230-260 nm et λem = 340-400 nm
Hudson et al. (2007), Quiers et al. (2013) et Durepaire (2014)
AminoG

## Slide 4: II. Suivi de la fluorescence de la MON in situ et protocole expérimental
→ GGUN classiques testés au laboratoire :
FL30 - 453, 468 (de source)
FL24 - 454 (de forage)
4 optiques :
L1 – Uranine
L2 – Rhodamine
L3 – AminoG
L4 – Turbidité
→ GGUN spécifique testé sur le terrain (source du Lez) :
FL30 - 918 (de source)
4 optiques :
L1 – AminoG
L2 – Uranine
L3 – Protéique (λex = 280 nm, λem = 300-400 nm)
(Durepaire, 2014)
L4 - Turbidité
Types de fluorimètres testés
Fluorimètre GGUN FL24 (de forage) n°454
Fluorimètre GGUN FL30 (de source) n°453

## Slide 5: II. Suivi de la fluorescence de la MON in situ et protocole expérimental
Vérifier la fiabilité de la prise de mesure, intercomparer des suivis entre divers sites
→ Tests sur des solutions étalon classiques (Sulfate de quinine dihydraté….) (Earp et al., 2011)
→ Tests sur des solutions moins conventionnelle (Aspartame….) (Cetinić et al., 2009 ; Earp et al., 2011)
Identifier l’impact du type d’eau utilisé pour les dilutions des étalons
→ Eau MilliQ / Eau de source
Convertir des signaux mV en concentrations et méthodes de corrections associées
→ Identifier les éventuelles interférences entre les optiques
→ Corriger l'effet de la turbidité ou autres traceurs sur les signaux bruts
Objectifs des tests réalisés

## Slide 6: III. Résultats
→ Eau MilliQ → Eau de source : Evian
Quel est le meilleur solvant pour la préparation des solutions étalons ?
Comparaison de la stabilité des solvants Eau MilliQ et Eau d’Evian au cours du temps, uranine 200 ppb
Instabilité du signal de fluorescence pour l’uranine diluée dans de l’eau MilliQ
Notes: Eau MilliQ : pH instable, tests en ajoutant du NaOH 0.1 et 0.01 = trop chronophage et instable
Evian : pH 7 stable,

## Slide 7: II. Suivi de la fluorescence de la MON in situ et protocole expérimental
→ 300 mesures
→ 5 GGUN différents et un spectrofluorimètre de laboratoire
→ 17 gammes étalons testées
→ Une cinquantaine de litres d’eau Evian pour les dilutions
→ Une mesure : moyenne de 12 mesures laissées en continu pour une solution
Quelques chiffres…
Collection des bouteilles d’eau Evian utilisées pour la préparation des tests de solutions étalons

## Slide 8: III. Résultats
Solutions testées
AminoG
Tryptophane
Aspartame
Quinine
Humic-like : λex = 300-360 nm et λem = 400-460 nm
Proteic-like : λex = 230-260 nm et λem = 340-400 nm
Hudson et al. (2007), Quiers et al. (2013) et Durepaire (2014)
Matrice 3D représentant les domaines Humic-like et Proteic-like avec les fenêtres de mesures théoriques (Justy, 2023)
    Quelles sont les optiques utilisables pour caractériser la MON ?
Amino G
Tryptophane
Notes: Deux types de MO nous intérresse : Humic et proteic (pollution)
Matrice 3D : spectrofluorimètre de labo + fenêtre de mesure correspond aux mesures théorique réalisées par le GGUN
Humiques et protéiques : l’opt AG mesure les AminoG/Humic et l’optique protéique du Lez mesure tryptophane/Protéic

## Slide 9: III. Résultats
    Tryptophane : étalon pour la MON de type protéique
Courbe d’étalonnage des solutions de tryptophane mesurées par l’optique protéique du GGUN FL30 918 de la source du Lez
→ Solution 1 ppb : optique a une limite de détection trop faible et sous-estime la réelle valeur
→ L3 (optique protéique) n’est pas gênée par les interférences
Pas d’interférence = pas de correction
Notes: Faire la même slide pour l’aminoG

## Slide 10: III. Résultats
    AminoG : étalon pour la MON de type humique
Courbe d’étalonnage des solutions de AminoG mesurées par l’optique protéique du GGUN FL30 918 de la source du Lez
→ L1 (optique AminoG) n’est pas gênée par les interférences
Pas d’interférence = pas de correction
Notes: Faire la même slide pour l’aminoG

## Slide 11: III. Résultats
Objectif | Solution testée | Commentaires | Résultats
Solution étalon pour l’optique AminoG / Humic-like | AminoG + Evian | Optique AminoG Pas d’interférence avec les autres optiques | ✔
Solutions étalons non conventionnelles pour l’optique Proteic-like | Tryptophane + Evian | Optique protéique (GGUN 918 du Lez) Pas d’interférence avec les autres optiques | ✔
 | Aspartame + Evian | Très peu, voire pas, détectée par l’optique protéique ni AminoG | ✗
 | Quinine + Evian | Emet sur les deux domaines (humiques et protéiques) = peu intéressant | ✗
Notes: Croix pour « non retenu »

## Slide 12: A suivre…
Optimisation des méthodes de calibration et de correction des suivis GGUN
Applications : 2 systèmes karstiques méditerranéens du SNOKarst
→ Source du Lez (Jourde) → Fontaine de Nîmes (Durepaire, 2014)
Inter-comparaison possible des résultats entre divers sites/sources
Mieux comprendre les transferts et la dynamique des écoulements
Origines de la MO et caractérisation de la qualité de l'eau
Notes: Pour exprimer un résultat en mV pour le convertir en équivalent tryptophane utiliser une correction de turbidité, travail en cours, exemple du lez , traduire les suivis continu en information du suivi organique
Discriminer la partie humic et protéique

## Slide 13
Merci pour votre attention !
M2 Sciences de l'eau - ER hydrogéologie option Recherche 2022-2023
Spectrofluorimètre de laboratoire
Solution d’Uranine diluée avec de l’Evian
Echantillonnage ponctuel à la Fontaine de Nîmes

## Slide 14: Bibliographie
Hydrochimie :
Albéric P. et Lepiller M. 1998. Oxydation de la matière organique dans un système hydrologique karstique alimenté par des pertes fluviales (Loiret, France)oxidation of organic matter in a karstic hydrologic unit supplied through stream sinks (Loiret, france). Water Research, 32(7), p. 2051-2064. DOI : 10.1016/S0043-1354(97)00439-9
Barbel-Perineau, A., 2013. Caractérisation du fonctionnement de la zone non saturée des aquifères karstiques. Approche directe par études hydrodynamique et hydrochimiques sur le Bassin de Recherche, d’Expérimentation et d’Observation de Fontaine de Vaucluse – Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel – Pays d’Apt.
Batiot C., Bailly V., Binet S., Charlier B., et Durepaire X. 2015. Etat des connaissances actuelles sur le suivi de la fluorescence de la MON et du COT en milieu karstique. Apport de ces outils aux traçages naturel et artificiel des flux en milieu karstique.
Batiot, C., Emblanch, C., Blavoux, B., 2003. Carbone organique total (COT) et magnésium (Mg2+): deux traceurs complémentaires du temps de séjour dans l’aquifère karstique. Total organic carbon (TOC) and magnesium (Mg2+): two complementary tracers of residence time in karstic systems. Comptes Rendus Geosciences 335 (2), 205–214.
Océanographie :
Carvalho F., Gorbunov M.Y., Oliver M.J., Haskins C., Aragon D., Kohut J.T., et Schofield O. 2020. FIRe glider: Mapping in situ chlorophyll variable fluorescence with autonomous underwater gliders. Limnology and Oceanography: Methods, 18(9), p. 531-545. DOI : 10.1002/lom3.10380
Cetinić I., Toro-Farmer G., Ragan M., Oberg C., et Jones B.H. 2009. Calibration procedure for Slocum glider deployed optical instruments. Optics Express, 17(18), p. 15420. DOI : 10.1364/OE.17.015420
Earp A., Hanson C.E., Ralph P.J., Brando V.E., Allen S., Baird M., Clementson L., Daniel P., Dekker A.G., Fearns P.R.C.S., Parslow J., Strutton P.G., Thompson P.A., Underwood M., Weeks S., et Doblin M.A. 2011. Review of fluorescent standards for calibration of in situ fluorometers: Recommendations applied in coastal and ocean observing programs. Optics Express, 19(27), p. 26768. DOI : 10.1364/OE.19.026768

## Slide 15: Bibliographie
Mesures optiques :
Lakowicz J.R. 2006. Principles of fluorescence spectroscopy. 3rd ed. New York : Springer, 954 p.
Schnegg P.A., et Doerfliger N. 2002. An inexpensive flow-through field fluorometer.
Hydrogéologie générale :
Chen Z., Auler A.S., Bakalowicz M., Drew D., Griger F., Hartmann J., Jiang G., Moosdorf N., Richts A., Stevanovic Z., Veni G., et Goldscheider N. 2017. The World Karst Aquifer Mapping project: concept, mapping procedure and map of Europe. Hydrogeology Journal, 25(3), p. 771‑785. DOI : 10.1007/s10040-016-1519-3
Long D.T., Pearson A.L., Voice T.C., Polanco-Rodriguez A.G., Sanchez-Rodriguez E.C., Xagoraraki I., Concha-Valdez F.G., Puc-Franco M., Lopez-Cretz R., et Rzotkiewicz A.T. 2018. Influence of rainy season and land use on drinking water quality in a karst landscape, State of Yucatán, Mexico. Applied Geochemistry, 98.

## Slide 16: Annexes
Annexe 1 : Schéma du fonctionnement du fluorimètre de terrain GGUN (Durepaire, 2014)

## Slide 17: Annexes
Annexe 2 : Spectre MEE (a) sous forme de pics, (b) sous forme de courbes de niveau (Blondel, 2008)

## Slide 18: Annexes
 | Laboratoire | In-situ
Type d’appareil | Spectrofluorimètre 3D | Fluorimètre de terrain
Avantages | Mesures précises | Eviter les risques de pollutions (transport, échantillonnage) Mesures en continu
Inconvénients | Mesures ponctuelles | Encrassement de la sonde Mesures moins précises
Annexe 3 : Comparaison entre les méthodes de mesure en laboratoire et in-situ

## Slide 19: Annexes
Suivi ponctuel: spectrofluorimétrie 3D
Suivi continu : fluorimètre de terrain (GGUN)
    Matrices d’Excitation/Emission (MEE)
Annexe 4 : Comparaison entre le suivi ponctuel et continu

## Slide 20: Annexes
Fluorophores
→ λexcitation / λémission
→ Décalage de Stokes (Hudson, 2007)
Utilisation de ces propriétés:
→ Identifier chaque famille de composés organiques
→ Quantifier et caractériser leur origine
Diagramme de Jablonski (Lakowicz, 2006) (Batiot et al., 2015)
Annexe 5 : Propriétés fluorescentes de la MO

## Slide 21: Annexes
Type de MON | Origine | Indication sur l’hydrosystème | Nomenclature
Humic like | Composition de l’humus | Indicateur de flux d’infiltration rapide | Pic C et Ac
 | Matière humique fraiche | Indicateur d’activité microbienne | Pic Am
Proteic-like | Provient des acides aminés (tryptophane, tyrosine) | Indicateur de flux de contaminants (anthropique, STEP) | Pic T, At, Ab
Annexe 6 : Récapitulatif des types de MON et des indications qu'elles apportent sur l'hydrosystème
(Batiot et al., 2015)

## Slide 22: Annexes
Annexe 7 : Fenêtres de mesures pour différents optiques du GGUN (Bailly-Comte et al., 2018)

## Slide 23: Annexes
Méthodes de calibration (Manza, 2021) :
→ Sélectionner les données utiles et les combiner pour quantifier le fluorophore/substance étudié(e) via des méthodes statistiques
→ La méthode statistique choisie dépend du nombre de variable
Par exemple :
→ Relation linéaire entre le COT (variable dépendante = Y) et la fluorescence naturelle (variable explicative X) par les quatre optiques L1, L2, L3, L4

## Slide 24: Annexes
Méthodes de calibration :
→ Relation linéaire entre le COT (variable dépendante = Y) et la fluorescence naturelle (variable explicative X) par les quatre optiques L1, L2, L3, L4
→ Déterminer les variables explicatives (optiques) les plus représentatives des variables dépendantes (COT)
Ici : L1 et L3 sont les plus représentatives
(Manza, 2021)

## Slide 25: Annexes
Méthodes de calibration :
→ Relation linéaire entre le COT (variable dépendante = Y) et la fluorescence naturelle (variable explicative X) par les quatre optiques L1, L2, L3, L4
(Manza, 2021)
L’équation correspond à une équation linéaire classique.
Le nombre de facteurs dans l’équation dépend du nombre de variable explicative (4 variables X). L’équation de la régression est donc :
Y = aX1 + bX2 + cX3 + dX4 + e
soit : COT = aL1 + bL2 + cL3 + dL4 + e

## Slide 26: Annexes
Méthodes de calibration :
→ Relation linéaire entre le COT (variable dépendante = Y) et la fluorescence naturelle (variable explicative X) par les quatre optiques L1, L2, L3, L4
(Manza, 2021)

## Slide 27: Annexes
Annexe 9 : Matrice 3D au spectrofluorimètre de laboratoire de l’eau d’Evian

## Slide 28: Annexes
Annexe 10 : Matrice 3D au spectrofluorimètre de laboratoire de l’eau MilliQ et de l’eau MilliQ + NaOH

## Slide 29: Annexes
Annexe 11 : Matrice 3D au spectrofluorimètre de laboratoire de la quinine à 1 g/L

## Slide 30: Annexes
Matrice 3D au spectrofluorimètre de laboratoire de la quinine à 1 g/L
Matrice 3D – Evian pure
Matrice 3D – Aspartame 0.5 g/L
Matrice 3D – Aspartame 1 g/L
Matrice 3D – Aspartame 10 g/L

## Slide 31: Annexes
Annexe 13 : Test en continu de l’eau MilliQ et l’eau Evian

## Slide 32: Annexes
Annexe 14 : Test de comparaison de la solution de turbidité Standard et de la solution de formazine

## Slide 33: Annexes
Annexe 15 : Test de comparaison de la solution de turbidité Standard et de la solution de formazine
- Ecart relatif élevé pour la solution à 1 NTU = difficulté à distinguer cette solution faiblement concentrée du blanc
- Ecart relatif de 30% pour les trois GGUN testés pour la solution à 10 NTU

## Slide 34: Annexes
Objectif | Solutions testées | Appareils testés |  |  |  |  | 
 |  | 453 | 454 | 468 | 918 | 467 | Spectrofluorimètre
Trouver un solvant pour la dilution des traceurs, dont la fluorescence propre ne fait pas varier la mesure finale | Evian | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗
 | Eau MilliQ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗
 | MilliQ + NaOH 0.1 N | ✗ | ✗ |  |  |  | ✗
 | MilliQ + NaOH 0.01 N | ✗ | ✗ |  |  |  | ✗
Impact du pH | Eau MilliQ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗
 | MilliQ + NaOH 0.1 N | ✗ | ✗ |  |  |  | ✗
 | MilliQ + NaOH 0.01 N | ✗ | ✗ |  |  |  | ✗
Comparaison de la stabilité de d’un solvant diluée avec un traceur, dans le temps | Fluorescéine + Evian | ✗ |  |  |  |  | 
 | Fluorescéine + MilliQ | ✗ |  |  |  |  | 
 | Evian pure | ✗ |  |  |  |  | 
 | MilliQ pure | ✗ |  |  |  |  | 
Solution étalon pour l’optique Uranine | Fluorescéine + Evian | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗
 | Fluorescéine + MilliQ | ✗ | ✗ | ✗ |  |  | ✗
Solution étalon pour l’optique AminoG / Humic-like | AminoG + Evian | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗
Solution étalon non conventionnelle pour l’optique Proteic-like | Tryptophane + Evian | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |  | ✗
 | Aspartame + Evian | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |  | ✗
 | Quinine + Evian | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |  | ✗
Solution étalon pour l’optique turbidité + Comparaison entre deux types de solutions | Etalon de Turbidité Formazine (NH2)2.H2SO4 + (CH2)6N4 (à préparer soi-même) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |  | 
 | Etalon Standard commercial (Xylem) | ✗ | ✗ | ✗ |  |  | 

## Slide 35: Annexes
Annexe 17 : Concentration d’AminoG et méthode du « presque zéro »
Une correction manuelle est donc réalisée, nommée le « presque zéro » qui oblige la courbe à se rapprocher le plus proche possible du 0.
On rajoute une solution à 0.001 ppb ainsi qu’une mesure fictive en mV qui est égale au (blanc – 0.001).
Cela donne une valeur corrigée à 10-3 mV, qui apparaît sur les graphiques avec la courbe rouge du « presque zéro » attirée par la valeur à 10-3 mV évitant cette extrapolation.
Notes: En log/log, pour de très faibles valeurs de mV, les concentrations calculées ont été extrapolées et ré-augmentent de manière incorrecte.
Une correction manuelle est donc réalisée, nommée le « presque zéro » qui oblige la courbe à se rapprocher le plus proche possible du 0.
On rajoute une solution à 0.001 ppb ainsi qu’une mesure fictive en mV qui est égale au (blanc – 0.001).
Cela donne une valeur corrigée à 10-3 mV, qui apparaît sur les graphiques avec la courbe rouge du « presque zéro » attirée par la valeur à 10-3 mV évitant cette extrapolation.