## Slide 1: Simulation des réseaux de conduits karstiques par approche stochastique Aquifère du Durzon
JURAIN Lucas
M2 Eau-Ressource
Université de Montpellier
Encadrement :
Yohann COUSQUER (HSM)
Cédric CHAMPOLLION (GM)
Delphine ROUBINET (GM)
Phillipe VERNANT (GM)
Fig. 1 : Carte des karsts du bassin méditerranéen, issue du projet KARMA (Karst Aquifer Resources availability and quality in the Mediterranean Area), d’après Xanke et al., 2022.
Notes: modèles = outils de gestion quantitative et qualitative

## Slide 2: Modélisation des hydrosystèmes karstiques
Modèles à réservoirs :
 Fidélité aux chroniques de débit
Figure 2 : structure du modèle conceptuel d’un système karstique, d’après Mazilli et al., 2017.
Figure 3 : Représentation d’un aquifère karstique selon différentes approches : a) le système réel ; b) EPM, c) DC et d) approche combinée discrétisée CDC, d’après Hartmann et al., 2014.
Notre but : simuler les réseaux de conduits  représenter l’hétérogénéité spatiale des systèmes karstiques  package python PyKasso
Notes: Modèles globaux, modèles discrétisés (temporellement et spatialement).

## Slide 3: Isotropic VS Anisotropic fast-marching
Anisotropic fast-marching (Fandel et al. 2022)
Avantages : prise en compte de la géologie et le gradient hydraulique
Figure 4 : Exemple d’un front de propagation simulé par isotropic fast-marching, d’après Fandel et al. (2022).
Figure 5 : Exemple d’un front de propagation simulé par anisotropic fast-marching, d’après Fandel et al. (2022).
Isotropic fast-marching (Borghi et al., 2012)
Notes: PyKasso :
Conduit = chemin le plus court inlet/source

## Slide 4: L’aquifère du Durzon
Figure 6 : Carte géologique régionale des Grands-Causses (d’après Bruxelles (2001), Jacob (2009), modifié).
Durzon
Figure 7 : Coupe géologique Nord/Sud au niveau de la source du Durzon

## Slide 5: Préparation des inputs pour PyKasso
Figure 8 : Base de données pour l’initialisation de la modélisation
Gerbeaux (2008)
Figure 9 : Méthode par étape pour modéliser notre cas d’étude

## Slide 6: Analyse des azimuts conduits/fracturation
Figure 10 : schématisation du fonctionnement de chaque maille en fonction des inputs
Figure 11 : schématisation d’une cartographie des conduits

## Slide 7: Résultats
Fractures
Conduits
 Orientation fractures =/= Orientation conduits
Figure 12 : rosaces de fracturation et d’orientation des conduits

## Slide 8: Résultats
 Orientation fractures =/= Orientation conduits
Chart: Azimuts pondérés par la longueur
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-165 | 165-180
 | 16.8489 | 5.9094 | 3.6576 | 1.7796 | 1.9822 | 0.8487 | 2.2287 | 3.2367 | 4.9266 | 8.5291 | 7.4065 | 42.6459
 | 11.3026 | 5.1987 | 4.6247 | 5.0641 | 2.8657 | 2.6876 | 4.9063 | 12.6461 | 12.9246 | 14.2819 | 10.5324 | 12.9653
 majoritaire autour de N°0
Figure 13 : comparaison des statistiques d’orientation par classes d’azimuts

## Slide 9: Résultats
Figure 14 : Carte des « travel_costs » associés à chaque input

## Slide 10
1) Limites du BV
2) Inlet (dolines, pertes, sinkholes etc) et outlet (source)
3) Géologie (nature de la roche)
5) Failles majeures
7) Création d’une carte des coûts de trajet
8) A partir de cette carte  conduit = trajet le plus court
Figure 15 : Fonctionnement étape par étape du code
6) Gradient hydraulique
4) Fracturation
Résultats
Position simplifiée de la faille de l’Hospitalet

## Slide 11: Résultats : cartes de chaleur
n = 20
Variation travel_costs seulement
Variation travel_costs ET fractures

## Slide 12: Résultats : analyse de sensibilité (Sobol)
 | aquiclude | aquifer | fractures | failles | conduits | ratio
aspl | 0,086 | 0,608 | 0,449 | 0,458 | 0,0 | 0,0017
mean_length | 0,307 | 0,838 | 0,667 | 0,617 | 0,0 | 0,0029
cv_length | 0,480 | 0,897 | 0,710 | 0,772 | 0,0 | 0,0014
tortuosity | 0,082 | 0,536 | 0,391 | 0,650 | 0,0 | 0,0068
orientation_entropy | 0,076 | 0,634 | 0,400 | 0,675 | 0,0 | 0,0017
cpd | 0,154 | 0,606 | 0,301 | 0,794 | 0,0 | 0,0041
length_entropy | 0,061 | 0,603 | 0,371 | 0,449 | 0,0 | 0,0007
mean_degree | 0,117 | 0,604 | 0,524 | 0,292 | 0,0 | 0,0040
cv_degree | 0,370 | 0,597 | 0,337 | 0,279 | 0,0 | 0,0000
correlation_vertex_degree | 0,217 | 0,853 | 0,301 | 0,686 | 0,0 | 0,0052
aspl = longueur du chemin le plus court
mean_length = valeur moyenne de longueur des conduits
cv_length = coef. de variation de la longueur des conduits
tortuosity = indice de sinuosité
orientation entropy = indice d’orientation des conduits
cpd = dominance du point central
n = +3000 itérations
Length entropy = indice de distribution des conduits
Mean_degree = angle moyen à chaque sommet
Cv_degree = angle à chaque sommet
Correlation of vertex degrees = indice de répartition des conduits reliés
 Peu d’importance du ratio (gradient) et pas d’importance pour les conduits

## Slide 13: Perspectives :
Figure 16 : Performance du modèle sur 100 réseaux de conduits différents pour les mêmes paramètres, en fonction de différents scénarios d’écoulements (d’après Fandel et al., 2021)
Modèles d’écoulement sous CFPy, sur les réseaux générés :
Approche multi-modèle pour la gestion des incertitudes
Eliminations des modèles les moins corrélés aux mesures in-situ

## Slide 14: Bibliographie
(1) Bakalowicz, M. (Ed.). (1999). Connaissance et gestion des ressources en eaux souterraines dans les régions karstiques. SDAGE Rhône Mediterranee Corse.
(2) Borghi, A., Renard, P., & Jenni, S. (2012). A pseudo-genetic stochastic model to generate karstic networks. Journal of Hydrology, 414 415, 516 529. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.11.032
(3) Bruxelles, L., & Caubel, A. (1996). Lacs temporaires et circulations de surface sur le causse de l'Hospitalet du Larzac (12) en 1996 : fonctionnement et implications géomorphologiques. Bulletin-Société languedocienne de géographie, 30(3-4), 269-288.
(4) Bruxelles, L. (2001). Reconstitution morphologique du Larzac (Larzac central, Aveyron, France) : Le rôle des formations superficielles. Karstologia : revue de karstologie et de spéléologie physique, 38(1), 25 40. https://doi.org/10.3406/karst.2001.2482
(5) Chen, Z., Auler, A. S., Bakalowicz, M., Drew, D., Griger, F., Hartmann, J., Jiang, G., Moosdorf, N., Richts, A., Stevanovic, Z., Veni, G., & Goldscheider, N. (2017). The World Karst Aquifer Mapping project : Concept, mapping procedure and map of Europe. Hydrogeology Journal, 25(3), 771 785. https://doi.org/10.1007/s10040-016-1519-3
(6) Collon, P., Bernasconi, D., Vuilleumier, C., & Renard, P. (2021). Corrigendum to “Statistical metrics for the characterization of karst network geometry and topology” [Geomorphology (2017) 283 : 122–142]. Geomorphology, 389, 107848. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107848
(7) De la Varga, M., Schaaf, A., & Wellmann, F. (2019). GemPy 1.0 : Open-source stochastic geological modeling and inversion. Geoscientific Model Development, 12(1), 1 32. https://doi.org/10.5194/gmd-12-1-2019
(8) Deville, S. (2013). Caractérisation de la zone non saturée des karsts par la gravimétrie et l’hydrogéologie.
(9) Erzeybek Balan, S. (2012). Characterization and modeling of paleokarst reservoirs using multiple-point statistics on a non-gridded basis.
(10) Famiglietti, J. S., & Ferguson, G. (2021). The hidden crisis beneath our feet. Science, 372(6540), 344-345.

## Slide 15: Bibliographie
(1) Bakalowicz, M. (Ed.). (1999). Connaissance et gestion des ressources en eaux souterraines dans les régions karstiques. SDAGE Rhône Mediterranee Corse.
(2) Borghi, A., Renard, P., & Jenni, S. (2012). A pseudo-genetic stochastic model to generate karstic networks. Journal of Hydrology, 414 415, 516 529. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.11.032
(3) Bruxelles, L., & Caubel, A. (1996). Lacs temporaires et circulations de surface sur le causse de l'Hospitalet du Larzac (12) en 1996 : fonctionnement et implications géomorphologiques. Bulletin-Société languedocienne de géographie, 30(3-4), 269-288.
(4) Bruxelles, L. (2001). Reconstitution morphologique du Larzac (Larzac central, Aveyron, France) : Le rôle des formations superficielles. Karstologia : revue de karstologie et de spéléologie physique, 38(1), 25 40. https://doi.org/10.3406/karst.2001.2482
(5) Chen, Z., Auler, A. S., Bakalowicz, M., Drew, D., Griger, F., Hartmann, J., Jiang, G., Moosdorf, N., Richts, A., Stevanovic, Z., Veni, G., & Goldscheider, N. (2017). The World Karst Aquifer Mapping project : Concept, mapping procedure and map of Europe. Hydrogeology Journal, 25(3), 771 785. https://doi.org/10.1007/s10040-016-1519-3
(6) Collon, P., Bernasconi, D., Vuilleumier, C., & Renard, P. (2021). Corrigendum to “Statistical metrics for the characterization of karst network geometry and topology” [Geomorphology (2017) 283 : 122–142]. Geomorphology, 389, 107848. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107848
(7) De la Varga, M., Schaaf, A., & Wellmann, F. (2019). GemPy 1.0 : Open-source stochastic geological modeling and inversion. Geoscientific Model Development, 12(1), 1 32. https://doi.org/10.5194/gmd-12-1-2019
(8) Deville, S. (2013). Caractérisation de la zone non saturée des karsts par la gravimétrie et l’hydrogéologie.
(9) Erzeybek Balan, S. (2012). Characterization and modeling of paleokarst reservoirs using multiple-point statistics on a non-gridded basis.
(10) Famiglietti, J. S., & Ferguson, G. (2021). The hidden crisis beneath our feet. Science, 372(6540), 344-345.

## Slide 16: Bibliographie
(11) Fandel, C., Ferré, T., Chen, Z., Renard, P., & Goldscheider, N. (2021). A model ensemble generator to explore structural uncertainty in karst systems with unmapped conduits. Hydrogeology Journal, 29(1), 229 248. https://doi.org/10.1007/s10040-020-02227-6
(12) Fandel, C., Miville, F., Ferré, T., Goldscheider, N., & Renard, P. (2022). The stochastic simulation of karst conduit network structure using anisotropic fast marching, and its application to a geologically complex alpine karst system. Hydrogeology Journal, 30(3), 927 946. https://doi.org/10.1007/s10040-022-02464-x
(13) Fleury, P., Plagnes, V., & Bakalowicz, M. (2007). Modelling of the functioning of karst aquifers with a reservoir model : Application to Fontaine de Vaucluse (South of France). Journal of Hydrology, 345(1 2), 38 49. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.07.014
(14) Fores, B., Champollion, C., Mainsant, G., Albaric, J., & Fort, A. (2016). Monitoring saturation changes with ambient seismic noise and gravimetry in a karst environment. Vadose Zone Journal, 17(1), 1-12.
(15) Fournillon, A. (2012). Modélisation géologique 3D et hydrodynamique appliquées aux réservoirs carbonatés karstiques : Caractérisation des ressources en eau souterraine de l’Unité du Beausset (Var et Bouches-du-Rhône, SE France). 426.
(16) Frantz, Y. (2021). Simulation stochastique des réseaux karstiques (Doctoral dissertation, Université de Lorraine).
(17) Gabrovšek, F., Häuselmann, P., & Audra, P. (2014). ‘Looping caves’ versus ‘water table caves’ : The role of base-level changes and recharge variations in cave development. Geomorphology, 204, 683 691. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.09.016
(18) Groves, C. G., & Howard, A. D. (1994). Early development of karst systems: 1. Preferential flow path enlargement under laminar flow. Water Resources Research, 30(10), 2837-2846.
(19) Hartmann, A., Goldscheider, N., Wagener, T., Lange, J., & Weiler, M. (2014). Karst water resources in a changing world : Review of hydrological modeling approaches: KARST WATER RESOURCES PREDICTION. Reviews of Geophysics, 52(3), 218 242. https://doi.org/10.1002/2013RG000443
(20) Jacob, T. (2009). APPORT DE LA GRAVIMETRIE ET DE L’INCLINOMETRIE A L’HYDROLOGIE KARSTIQUE
(21) Jeannin, P.-Y., Artigue, G., Butscher, C., Chang, Y., Charlier, J.-B., Duran, L., Gill, L., Hartmann, A., Johannet, A., Jourde, H., Kavousi, A., Liesch, T., Liu, Y., Lüthi, M., Malard, A., Mazzilli, N., Pardo-Igúzquiza, E., Thiéry, D., Reimann, T., … Wunsch, A. (2021). Karst modelling challenge 1 : Results of hydrological modelling. Journal of Hydrology, 600, 126508. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126508

## Slide 17: Bibliographie
(22) Klimchouk, A. B. (2007). Hypogene speleogenesis : Hydrogeological and morphogenetic perspective. National Cave and Karst Research Inst.
(23) Koltermann, C. E., & Gorelick, S. M. (1996). Heterogeneity in sedimentary deposits: A review of structure‐imitating, process‐imitating, and descriptive approaches. Water Resources Research, 32(9), 2617-2658.
(24) Kordilla, J., Sauter, M., Reimann, T., & Geyer, T. (2012). Simulation of saturated and unsaturated flow in karst systems at catchment scale using a double continuum approach. Hydrology and Earth System Sciences, 16(10), 3909 3923. https://doi.org/10.5194/hess-16-3909-2012
(25) Mangin, A. (1975). Contribution à l’étude hydrodynamique des aquifères karstiques.
(26) Mangin, A. (1982). Mise en évidence de l'originalité et de la diversité des aquifères karstiques. In Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Géologie (No. 1, pp. 159-172).
(27) Martel E.A. (1936). Les Causses majeurs. Éditions Artières et Maury, Millau, 510p
(28) Mazzilli, N., Guinot, V., Jourde, H., Lecoq, N., Labat, D., Arfib, B., Baudement, C., Danquigny, C., Dal Soglio, L., & Bertin, D. (2019). KarstMod : A modelling platform for rainfall - discharge analysis and modelling dedicated to karst systems. Environmental Modelling & Software, 122, 103927. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.03.015
(29) Mirebeau, J.-M., & Portegies, J. (2019). Hamiltonian Fast Marching : A Numerical Solver for Anisotropic and Non-Holonomic Eikonal PDEs. Image Processing On Line, 9, 47 93. https://doi.org/10.5201/ipol.2019.227
(30) Perrin, C., Michel, C., & Andréassian, V. (2003). Improvement of a parsimonious model for streamflow simulation. Journal of Hydrology, 279(1 4), 275 289. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00225-7
(31) Quinif, Y. (1999). Karst et évolution des rivières : Le cas de l’Ardenne. Geodinamica Acta, 12(3 4), 267 277. https://doi.org/10.1080/09853111.1999.11105349

## Slide 18: Bibliographie
(32) Ruelland (2023). Modélisation hydrologique et changement climatique. Université de Montpellier, cours de Master EAU, 129 pp
(33) Scanlon, B. R., Mace, R. E., Barrett, M. E., & Smith, B. (2003). Can we simulate regional groundwater flow in a karst system using equivalent porous media models? Case study, Barton Springs Edwards aquifer, USA. Journal of Hydrology, 276(1 4), 137 158. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00064-7
(34) Xanke J, Goldscheider N, Bakalowicz M, Barberá JA, Broda S, Chen Z, Ghanmi M, Günther A, Hartmann A, Jourde H, Liesch T, Mudarra M, Petitta M, Ravbar N, Stevanović Z (2022) Mediterranean karst aquifer map (MEDKAM), 1:5,000,000. Berlin, Karlsruhe, Paris. https://doi.org/10.25928/MEDKAM.1
Références sites internets :
https://www.departs-voyages-solidaires.com/voyage-larzac.php consulté le 13/02/2023
https://speleo-canyon-ariege.com/bivouac-speleo-au-bufo-fret/topo-copie/ consulté le 13/02/2023
https://github.com/randlab/pyKasso/blob/master/notebooks/pyKasso_complex_example.ipynb consulté le 14/02/2023

## Slide 19: Annexes
Annexe 1 : Bloc diagramme représentant des morphologies karstiques observées sur les Grand-Causses (Bakalowicz, 1999)
Annexe 2 : représentation schématique d’un modèle globale et de deux distributions possibles (Ruelland, 2023).

## Slide 20: Annexes
Annexe 3 : Carte géologique au niveau de la source du Durzon (BRGM, Géoportail consulté le 12/02/2023)
Variation fractures uniquement

## Slide 21: Annexes
Annexe 4 : Carte géologique locale et log stratigraphique du bassin d’alimentation de la source du Durzon (d’après Bruxelles (2001), Jacob (2009)) modifié par Fores (2016).

## Slide 22: Annexes
Approches spatialisées :
Milieu poreux équivalent (EPM) : ne permet pas de représenter les écoulements au sein des conduits (mailles trop grosses)
Double Continuum (DC) : on sépare le système en 2 milieux distincts, permet de traduire les échanges entre conduits et matrice, besoin de connaître les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère (T, S, K etc.).
Continuum Discrétisé Combiné (CDC) : méthode mixte, permet de représenter l’influence des conduits, mais besoin de connaître leur répartition spatiale
Annexe 5 : Représentation d’un aquifère karstique selon différentes approches. a) le système réel ; b) représentation par EPM, c) représentation par DC et d) approche combinée MDC, d’après Hartmann et al., 2014.

## Slide 23: Annexes